## Slide 1
G11
Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga / Arduino Nano digisisendi laiendamine
Juhendaja: Kaiser Pärnamets
Uko Poschlin, Karl Romet de la Torre
Tallinna Tehnikaülikool
Juhendaja: Andres Eek
Jüri Kajava, Jarek Rootsma

## Slide 2
Projekt (analoog): Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga
Koostada skeem, mis hindab valgustatust vahemikus 300-500 luksi ja kasutades selleks kolme LED-i: valgustatus on alla 300 luksi, valgustatus on vahemikus 300-500 luksi ja valgustatus on üle 500 luksi.
  Lahenduses kasutada analoogkomponente (st Arduino Nano jääb valikust välja).
    valgustatuse mõõtmine, kohvris oleva fotodioodi sobivus selleks
    muundur: fotodioodi vool -> pinge
    valgustatuse näidu tasemete määramine (komparaator ehk comparator)
    täpsus võiks jääda +-10% suurusjärku võrreldes valgusmõõtjaga

## Slide 3
Fotodioodist vool-pinge muundur(analoog): Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga
Fotodiood (BPW34): genereerib valguse mõjul voolu (0-7.9uA)
Op-võimendi (LM324N): teisendab voolu pingeks
Takisti (500 kΩ): määrab tundlikkuse
Kondensaator (24 pF): vähendab müra
Notes: Opvõimendi teisendab voolu pingeks. Fotodioodi vool siseneb op-võimendi inverteerivasse sisendisse. Tagasisideahelas olev takisti muudab selle voolu pingeks väljundis
Väike kondensaator (22–24 pF) lõikab kiire müra ära ja hoiab võnkumised kontrolli all.

## Slide 4
Komparaatori skeem(analoog): Valgustugevuse mõõtmine fotodioodiga
Rohkem valgust -> rohkem LED-e põleb:
<300 lx, 300–500 lx ja >500
Viited R1–R4 jagurist VDD pealt (kaks peamist piiri: ~300 lx ja ~500 lx);
Üks sisend saab I/U ploki väljundpinge, teine saab vastava lävepinge pingejagurist.
Kui väljundpinge ületab läve, läheb op-ampi väljund kõrgeks.

## Slide 5
Kogu skeem (analog)

## Slide 6
Makettplaadil reaalsed komponendid
V(out)=1.7V tähendas 300lx
V(out)=3.2V tähendas 500lx
+-10%

## Slide 7
Arduino Digisisendi laiend

## Slide 8
Projekt (digitaal): Arduino nano digisisendi laiendamine
2 digitaalset sisendit
  Üks inverteeritud
Signaalid ei tohiks häirida üksteist
Arduinoga skeem lahenduse kontrollimiseks

## Slide 9
Loogika nivood
Arduino nivood
  "1" > 3 V
  "0" < 1,5 V
TTL loogika nivood
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-3/logic-signal-voltage-levels/

## Slide 11
Täname kuulamast

## Slide 13
Parandus